## Slide 1: Integration ESP-basierter Geräte
Shellies  direkte Integration
Viele Marken und Eigenbau
  Programmieren mit ESP-IDF
    Lernkurve
    Alle Möglichkeiten
  Tasmota (https://www.tasmota.info/ )
    Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
    Flashen vieler ESP-Geräte möglich
  ESPHome (https://esphome.io/ )
    Einfacher „Baukasten“ für eigene ESP-Geräte
    Konfigurieren statt programmieren
    Sehr gute HA-Integration

## Slide 2: EspHome
Plattform zur einfachen Integration ESP32-basierter Geräte
  Geräte am Markt
  Eigenbau

## Slide 3: Jeder installiert sein Device
Gedockert
  http://192.168.1.76:5062
Start
  Firmware über das ESP-Home-AddOn
  Device trägt den Namen Esp03, wobei 03 die Nummer deines HA ist
  Netzwerk
    SSID: ????
    Passwort: ???
  Encryptionkey sicherheitshalber wegsichern
Notes: YPzwAUIONxkURGICd3pwstmxFe7LqiTCeG3+GEeJiwo=

## Slide 4: Gerät ist vom Typ ESP32
Abbruch  Konfiguration des Sensors

## Slide 5: EspHome-Device konfigurieren

## Slide 6: Bauteile

## Slide 7: Sensor PIR
AM312
  3,3V  Vcc
  Gnd
  VOUT  25

## Slide 8: EspHome  Config suchen

## Slide 9: Config in Yaml
Notes: binary_sensor:
- platform: gpio
pin: 25
name: "PIR Sensor"
device_class: motion

## Slide 10: In eigenes Device übernehmen

## Slide 11: Fertige Config

## Slide 12: ESP32 - install

## Slide 13: Erstinstallation über USB-Kabel
Eigener Rechner oder Odroid
  Performance am eigenen Rechner besser

## Slide 14: Build Project  Download dauert …

## Slide 15: … endlich
Download, dann Open ESPHome Web

## Slide 16: Mit ESP aus Browser heraus lokal verbinden

## Slide 17: ESP32 an Notebook anschließen …
Prüfen über Gerätemanager
Probleme
  Steckrichtung
  Kabel
  Treiber

## Slide 18: Firefox macht Schwierigkeiten

## Slide 19: Connected  Install

## Slide 20: Firmware hochladen

## Slide 21: Dauert wieder etwas …

## Slide 22: … bis zum Erfolg

## Slide 23: Wenn ESP nicht flashbar ist
SW1 oder boot drücken

## Slide 24: Kontrolle

## Slide 25: OTA-Update
Configänderung

## Slide 26: Save, Install  diesmal OTA

## Slide 27: Compile, Link, Flash wird transparent

## Slide 28: Alles OK

## Slide 29: Einbindung in HA

## Slide 30: Für HA konfigurieren

## Slide 31: Ergebnis

## Slide 32: Fehlerquellen
Schlechtes USB-Kabel
ESP32 geht nicht automatisch in Boot-Mode
  Boot-Taste drücken
System ist nicht aktuell  Neustart

## Slide 33: Erweiterung um DHT22
+  3.3V
-  GND
Out  27

## Slide 34: „Nackte“ Variante

## Slide 35: Config erweitern

## Slide 36: Anpassen, Save und Install
Notes: binary_sensor:
- platform: gpio
pin: 25
name: "motion"
device_class: motion
sensor:
- platform: dht
pin: 27
temperature:
name: "temperature"
humidity:
name: "humidity"
update_interval: 10s

## Slide 37: Protokoll sieht gut aus

## Slide 38: Auch in HA automatisch verfügbar
Namensgebung vielleicht besser wählen
  Device ESP-03

## Slide 39: Zum Schluss: LED als Aktor …
Notes: esphome:
name: esp00
friendly_name: esp00
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "hS76PHcD/xiF8YgKi1p3I/xseqqfPx+tX5GSdVdoFIc="
ota:
password: "81c24340d4c4bc5d7c93c646e9f4fe87"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Esp00 Fallback Hotspot"
password: "hNwc9rV6IQkY"
captive_portal:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: 25
name: "motion"
device_class: motion
sensor:
- platform: dht
pin: 27
temperature:
name: "temperature"
humidity:
name: "humidity"
update_interval: 10s
light:
- platform: status_led
name: "led"
pin: GPIO2

## Slide 40: … und ESP32 mit OLED-Display
Notes: esphome:
name: esp-oled
friendly_name: esp-oled
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "W3Bm6zru93i72lMs5M/+gkF85WzqDWoWJN5U2j7HiEk="
ota:
password: "17a4c35f7526e1f052679b51430add11"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Esp-Oled Fallback Hotspot"
password: "KydIDtDwVoD5"
captive_portal:
sensor:
- platform: dht
pin: 25
temperature:
name: "OLED Temperature"
id: oled_temperature
humidity:
name: "OLED Humidity"
id: oled_humidity
update_interval: 10s
font:
# gfonts://family[@weight]
- file: "gfonts://Roboto"
id: roboto
size: 20
- file:
type: gfonts
family: Roboto
weight: 900
id: font2
size: 16
i2c:
sda: 5
scl: 4
display:
- platform: ssd1306_i2c
model: "SSD1306 128x64"
address: 0x3C
lambda: |-
it.printf(0, 0, id(roboto), "Temp: %.2f", id(oled_temperature).state);
it.printf(0, 20, id(roboto), "Hum: %.2f", id(oled_humidity).state);

## Slide 41: Wenn es spezieller wird
https://esphome.io/custom/custom_component.html
Beispiel:
  https://www.youtube.com/watch?v=ZAFYBPJMd2M&ab_channel=MakerTutor

## Slide 42: Ansehen
https://www.youtube.com/watch?v=dk5yDBRHhbQ&ab_channel=VaclavChaloupka
https://github.com/bruxy70/Venetian-Blinds-Control/blob/master/components/venetian_blinds/venetian_blinds.cpp

## Slide 44: Fundus

## Slide 45: Sensirion SCD41
https://www.sensirion.com/de/umweltsensoren/evaluationskit-sek-environmental-sensing/evaluationskit-sek-scd41/

## Slide 46: ESPHome am Beispiel Sensirion SCD41
Hatte ich schon installiert wird sofort erkannt

## Slide 47: Ohne HA
https://esphome.github.io/esp-web-tools/

## Slide 48: EspHome CLI
Installation
  https://esphome.io/guides/getting_started_command_line.html
Ergebnis

## Slide 49: Aus Video

## Slide 50: Aus Video

## Slide 53: Substitutions

## Slide 55: Rssi und UpTime

## Slide 56: Build starten

## Slide 57: Flashen

## Slide 58: Log startet automatisch

## Slide 59: IP-Adresse ermitteln

## Slide 60: OTA Update
Im Problemfall mit IP
  Esphome run demo.yaml - -device 192.168.x.x.